# 产品概述

# 产品特点

# 产品参数

| 功能 |
| --- |
| 复位 | 有按钮可复位 KNX 总线产品，复位 KNX 总线产品至少要按下按钮 20s |
| LED 指示 | LED1 绿色指示正常工作；LED2 红色指示复位；LED3 红色指示输出过流、短路 |
| 扼流圈 | 产品集成扼流圈 |
| 物理特性 |
| 封装尺寸 | 52.0 x 90.0x 58.2 mm |
| 重量 | 195g (Typ.) |
| 冷却方式 | 自然空冷 |

# Text boxes

MX-DC-30为 AC/DC开关电源。本产品内部集成了扼流圈，输出电流经过扼流圈再接到总线，另外提供了一组辅助电源输出。产品配有 LED 指 示，可指示多种工作状态，较宽的工作温度范围使产品可以满足各种应用场合。特别适合应用于符合 KNX 规范的家庭和建筑智能控制领域。

- 输入电压范围：180 - 264VAC/254 - 370VDC

- 工作温度范围：-30℃ to + 70℃

- 低待机功耗、高效率

- 4000VAC 隔离电压

- 输出短路、过流、过压保护

- 总线复位功能

- LED 工作状态指示，可显示工作正常、过载、复位

- 内部集成扼流圈

- 紧凑型、小体积、导轨安装结构设计， 可安装在TS-35/7.5 或 TS-35/15 上

- 安全特低电压(SELV)

- 10 年寿命设计

本文所含信息如有变更，不予另行通知。本文保有未经通知即可变更与修改文本内容之权利